## Slide 1: Réseaux et protocoles
M. C.BENSARI

## Slide 2: INTRODUCTION
Un réseau numérique est constitué d’un ensemble d’ordinateurs connectés entre eux par des liaisons physiques (wifi, cables). Ces liaisons peuvent être faite à travers des machines intermédiaires (switch, hub, router, ..)
Les réseaux permettent le partage de ressources, la résistance aux pannes, accès aux services distant et à la communication
Réseau INTRANET: est un réseau local d’une entreprise/organisation. Les machines sont connectées entre elles sans aller vers l’extérieur (INTERNET) de l’organisation
Les réseaux peuvent être classer selon différents critères (distance, débit, mode de transmission, ..)
Les ordinateurs d’un réseau communiquent grâce à un modèle commun. Le plus connu c’est le model OSI (Open Systems Interconnection)

## Slide 3: Le modèle OSI
OSI (Open Systems Interconnection) est un modèle théorique et une norme de communication en réseau, de tous les systèmes informatiques
Le modèle est définit sur 7 couches:
  Application (7): permet la communication entre applications
  Présentation (6): en charge de la représentation des données
  Session (5): chargée de maintenir les sessions de dialogue
  Transport (4): en charge de la liaison et fragmentation des données
  Réseau (3): transporte les données (interconnecter les réseaux), adressage et routage des paquets
  Liaison de données (2): encodage des données pour qu’elle soient transportables par la couche physique. Permet également la détection d’erreur de transmissions
  Physique (1): c’est le support de transmission lui-même: cables, fibre, ..

## Slide 4: Le protocole IP
Un protocole est un ensemble de règles de communication. Exemple commun: envoyer une lettre par le biais de la poste
IP (Internet Protocol): Permet aux machines de dialoguer entre elles
  Chaque message (paquet de données) est enveloppé par IP qui y ajoute des informations:
    L’adresse IP du destinataire
    L’adresse IP de l’expéditeur
    Des données permettant le bon acheminement du message
    L’adresse IP est unique pour chaque ordinateur connecté sur Internet. Elle se présente souvent sous une forme de 4 nombres séparés par des points (Les nombres peuvent aller de 0 jusqu’à 255)

## Slide 5: Le protocole IP et le routage
Le routage permet l’acheminement des paquets d’un bout à l’autre
La fonction de routage comprend aussi la recherche du meilleur chemin
Pour passer d’une machine à une autre, les paquets traversent des machines telles que les routeurs, modems, switch et hub..
Ces machines peuvent être imaginées comme les centres de tri dans le contexte de la poste

## Slide 6: Le protocole IP et les ports
Avec IP nous sommes en mesure d’envoyer des paquets depuis une machine à une autre mais nous ne sommes pas capables de déterminer vers quels logiciels (application) devons nous les acheminer
La notion de port nous permet de se passer de ce problème. Il suffit d’attribuer un numéro à chaque logiciel et le communiquer avec les adresses IP émettrice et réceptrice
Dans le contexte de la poste, le port est l’équivalent du numéro de porte d’un appartement(logiciel) dans un immeuble(machine)
Le couple (IP émettrice et réceptrice + leurs ports) est appelé socket. Un socket identifie de manière unique une communication entre deux logiciels

## Slide 7: Le protocole TCP/IP
Nous sommes en mesure d’envoyer et recevoir des paquets de données entre deux machines mais :
  Nous ne sommes pas certains que tous les paquets ont été reçus (ils peuvent être perdus)
  Il est possible que la machine réceptrice reçoit des paquets en double
  Nous n’avons pas d’accusé de réception
  La taille des paquets IP est limitée à 1500 octets
  Le protocole TCP/IP nous permet de remédier à ces problèmes en vérifiant la disponibilité de la machine réceptrice, en segmentant les paquets et de numéroter les paquets et d’utiliser un système d’accusé de réception

## Slide 8: Exemple d’un échange avec TCP/IP
Envoi d’un message « Bonjour comment ça va ?»
125.16.26.1
12.254.2.4
Est tu prête ?
Je suis prête
OK, je vais t’envoyer trois paquets
Ip source : 12.254.2.4 Ip destination : 125.16.26.1 | Port source : 15 Port destination : 80 | N°1 | Bonjour
Ip source : 12.254.2.4 Ip destination : 125.16.26.1 | Port source : 15 Port destination : 80 | N°2 | comment
Ip source : 12.254.2.4 Ip destination : 125.16.26.1 | Port source : 15 Port destination : 80 | N°3 | ça va ?
J’ai reçu les trois paquets
OK. C’est terminé
Au rervoir

## Slide 9: Le protocole HTTP
HTTP (HyperText Transfert Protocol) est un protocole de la couche application (du modèle OSI à 7 couches) pour les systèmes distribués
HTTP est la base de communication de données dans le monde d’internet. Il est basé sur le protocole de communication TCP/IP
Par défaut, HTTP utilise le port 80. Il est possible d’utiliser un autre port
Pour que les machines puissent communiquer entre elles, HTTP définit des règles à suivre (structures des requêtes client et réponses du serveur)
Le protocole HTTP utilise des méthodes (GET, POST, DELETE, PUT) pour communiquer entre un navigateur et une machine

## Slide 10: Quelques protocoles utilisées dans le Web
HTTP (HyperText Transfert Protocol): utilisé par le navigateur et utilisant le protocole TCP/IP pour envoyer des documents HTML, images et tout type de données.
  Le protocole HTTP utilise des méthodes pour communiquer entre un navigateur et une machine
  Les méthodes les plus connues sont GET, POST, PUT, DELETE
FTP (File Transfert Protocol): permet d’envoyer et de recevoir des fichiers (téléchargement et chargement). Il utilise aussi le protocole TCP/IP
SMTP (Simple Mail Transfert Protocol): utilisé pour l’envoi et la réception de mails. Il utilise le protocole POP3 (Post Office Protocol)